СОГБПОУ «РОСЛАВЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙЙ КОЛЛЕДЖ»

Задания для контрольной работы

студентам заочного отделения специальности 35.02.08

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

по дисциплине: «Электрические машины и средства автоматизации»

Составил преподаватель                                                                       Юденич  Л.М.

РАССМОТРЕНО   И  УТВЕРЖДЕНО

на заседании предметной (цикловой) комиссии

Протокол №_1_ от «_06_»__сентября__2016 г.

Председатель                              Юденич Л.М.

г. Рославль

2016 г.

Задача 1

Для электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения, технические данные которого приведены в таблице, определить:

- Высоту оси вращения, исполнение, степень защиты, климатическое исполнение и категорию размещения двигателя.

- Потребляемую двигателем из сети мощность.

- Суммарные потери мощности в двигателе.

- Номинальную силу тока двигателя.

- Силу тока возбуждения и силу тока якоря.

- Противо-ЭДС.

- Полезный момент на валу, электромагнитный момент, момент холостого хода и пусковой момент двигателя, приняв Iпуск = 2Iном.

- Сопротивление пускового реостата, при котором сила пускового тока превышает номинальную в два раза.

- Силу пускового тока при отсутствии пускового реостата и кратность пускового тока в этом случае по отношению к номинальной.

10. Скорость идеального холостого хода.

- По значениям Мн и Мпуск = 0 и соответственно nном и n0 построить механическую характеристику электродвигателя, определив частоту вращения идеального холостого хода n0 (M = 0).

- Вычертить схему двигателя с пускорегулирующей аппаратурой и измерительными приборами.

- Выбрать правильный ответ на вопрос теста:

| Номер и содержание вопроса | № отв. | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. Ток якоря увеличился в два раза. Как изменится вращающий момент двигателя параллельного возбуждения? | 1 | Не изменяется |
|  | 2 | Увеличился в 2 раза |
|  | 3 | Увеличился в 4 раза |
| 2. По обмотке двигателя параллельного возбуждения протекает ток 10 А. Противо-ЭДС двигателя 100 В. Сопротивление цепи якоря 0,1 Ом. Определите напряжение на зажимах двигателя? | 1 | 99 В |
|  | 2 | 100 В |
|  | 3 | 101В |
|  | 4 | 110 В |

Задача 2

Для трехфазного двухобмоточного трансформатора, технические данные которого указаны в таблице, определить:

- Коэффициент трансформации.

- Номинальную силу токов в обмотках трансформатора.

- Силу тока холостого хода.

- Полное  сопротивление  ветви  намагничивания,  коэффициент мощности трансформатора при холостом ходе, активное и индуктивное сопротивление ветви намагничивания.

- Полное, активное и индуктивное сопротивления короткого замыкания трансформатора, активные и индуктивные сопротивления обмоток трансформатора, считая R1 ≈ R`2 и Х1 ≈ Х`2 .

- Напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора при номинальной  нагрузке  (β=1) и  коэффициенте  мощности  нагрузки cosφ2 = 0,8 (инд).

- Значение коэффициента нагрузки β', при котором КПД имеет максимальное значение.

- КПД и построить график зависимости η =f(β) для двух значений коэффициента мощности нагрузки: 0,8 (инд) и 1,0.

- Выбрать правильный ответ на вопрос теста:

| Номер и содержание вопроса | № отв. | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. ЭДС первичной обмотки трансформатора 50В. Определите приведенное значение ЭДС вторичной обмотки. | 1 | 25 В |
|  | 2 | 50 В |
|  | 3 | 100 В |
|  | 4 | Задача неопределенна, так как неизвестен коэффициент трансформации |
| 2. При номинальном режиме работы трансформатора потери меди составляют 2000 Вт. Чему равны потери в меди при половинной нагрузке? | 5 | 2000 Вт |
|  | 6 | 1000 Вт |
|  | 7 | 500 Вт |
|  | 8 | 250 Вт |

Задача 3

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором имеет технические данные, приведенные в таблице, работает от сети с частотой 50 Гц и напряжением Uc = 380 В.

Определить: высоту оси вращения h; число полюсов 2р; исполнение по степени защиты от попадания внутрь машины посторонних предметов и возможности соприкосновения обслуживающего персонала с токоведущими и вращающимися частями, климатическое исполнение и категорию размещения, критическое скольжение Sкр; частоту вращения поля статора n1 и частоту вращения ротора при номинальной нагрузке nн; частоту тока в роторе при номинальной нагрузке f2s; номинальный момент на валу двигателя Мном; начальный пусковой Мп и максимальный Ммакс моменты; силу номинального и пускового токов IН и Iп питающей сети при соединении обмоток статора звездой и треугольником; потребляемую электродвигателем мощность P1 (кВт) при номинальной нагрузке, полные потери мощности в электродвигателе, механические, добавочные и магнитные потери.

Рассчитать данные и построить механическую характеристику электродвигателя М =f(S), приняв S = 0, SH, Sкр, S = 1, S = 0,4и S = 0,6.

Примечание: Для электродвигателей, имеющих соединение обмоток только «звездой», определить, насколько изменится сила пускового тока. Начальный, пусковой и максимальный моменты при снижении напряжения в сети на 10%.

| Номер и содержание вопроса | № отв. | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. Какова скорость пересечения силовыми линиями вращающегося магнитного поля стержней обмотки ротора асинхронного двигателя, работающего в режиме холостого хода? | 1 | Максимальна |
|  | 2 | Минимальна |
|  | 3 | Равна нулю |
|  | 4 | Отрицательна |
| 2. Как изменится ток в обмотке ротора асинхронного двигателя при уменьшении механической нагрузки на валу? | 1 | Увеличится |
|  | 2 | Уменьшится |
|  | 3 | Не изменится |
|  | 4 | Это зависит от направления вращения двигателя |

Выбрать правильный ответ на вопрос теста:

Задача 4

Определить значение рабочей и пусковой емкостей Сраб и Сп для пуска в ход и работы трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором типа АИР от однофазной сети Uc = 220 В. Обмотка статора соединена в звезду с тремя выводными концами, номинальное напряжение UH = 380 В. Номинальные технические данные двигателей приведены в таблице.

Выбрать правильный ответ на вопрос теста:

| Номер и содержание вопроса | № отв. | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. Чему равен пусковой момент однофазного двигателя, не имеющего пусковой обмотки? | 1 | Максимальному моменту |
|  | 2 | Половине максимального момента |
|  | 3 | От половины до двух третей пускового момента аналогичного трехфазного двигателя |
|  | 4 | Нулю |
| 2. В магнитном поле, пульсирующем с частотой 50 Гц, вращается ротор асинхронного двигателя со скоростью 2850 об/мин. Определите скольжение: а) относительно прямого; б) относительно обратного поля | 1 | а) 5%; 6)5% |
|  | 2 | а) 5%; б) 195% |
|  | 3 | а) 5%; 6)10% |
|  | 4 | а) 10%; б) 5% |

Задача 5

Двухфазный асинхронный исполнительный двигатель получает питание от сети напряжением UH0M и частотой f = 50 Гц; параметры обмоток: активное сопротивление R (ом), индуктивное XL (Ом) даны в таблице.

Определить: емкость и напряжение на конденсаторе С, который необходимо включить в цепь одной из обмоток для создания вращающегося магнитного поля.

Выбрать конденсаторы, которые необходимо включить в цепь исполнительного двигателя. Вычертить схему двигателя.

Выбрать правильный ответ на вопрос теста:

| Номер и содержание вопроса | № отв. | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. Какие требования предъявляются к исполнительным двигателям? | 1 | Отсутствие самохода, широкий диапазон регулирования частоты вращения, линейность характеристик. |
|  | 2 | Большой пусковой момент, малая мощность управления, быстродействие. |
|  | 3 | Отсутствие самохода, малая мощность управления, быстродействие. |
|  | 4 | Линейность характеристик, широкий диапазон регулирования п, отсутствие самохода, большой пусковой момент, малая мощность управления, быстродействие. |
| 2. Как устраняется самоход у асинхронных, исполнительных двигателей? | 1 | Увеличением активной составляющей обмотки ротора. |
|  | 2 | Включением емкости в цепь обмотки возбуждения. |
|  | 3 | Включением резистора и емкости в цепь обмотки возбуждения. |

Рекомендуемая литература

Задача 6 (Варианты 0...4)

Рассчитать параметры и статическую характеристику I = f(δ) плоского индуктивного датчика, изображенного на рис., при значениях воздушного зазора δ, мм, если напряжение питающей сети Uc, В, частота тока f = 50 Гц, число витков датчика п и площадь поперечного сечения магнитопровода F, мм2. Данные для расчета приведены в таблице 6.1. Определить чувствительность датчика для δ = 1 мм.

Таблица 6.1                                                Исходные данные к задаче 6 (варианты 0...4)

| Варианты | Напряжение питания, U, В | Число витков, n | Площадь сечения магнитопровода F, мм2 | Длина воздушного зазора δ, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | δ 1 | δ2 | δ 3 | δ4 | δ5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 24 | 900 | 100 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 10 |
| 1 | 24 | 800 | 110 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
| 2 | 36 | 1000 | 140 | 0,5 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10 |
| 3 | 220 | 10000 | 100 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
| 4 | 220 | 9000 | 150 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 |

Индуктивный датчик с подвижным якорем

Задача 6 (Варианты 5...9)

Рассчитать параметры и характеристику I = f(δ) емкостного плоского датчика, изображенного на рис., при значениях расстояния между пластинами конденсатора δ, мм, если напряжение питающей сети U = 220 В, частота тока f, кГц, площадь пластин конденсатора F, см2, диэлектрическая проницаемость среды. Данные для расчета приведены в таблице 6.2. Определить чувствительность датчика для δ = 1 мм.

Плоский емкостный датчик

Таблица 6.2                                                Исходные данные к задаче 6 (варианты 5...9)

| Варианты | Диэлектрическая проницаемость | Площадь пластин конденсатора F, см2 | Частота тока f, кГц | Расстояние между пластине δ, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | δ 1 | δ2 | δ 3 | δ4 | δ5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 1,0 | 100 | 100 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| 6 | 2,1 | 120 | 400 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 7 | 2,7 | 150 | 300 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 8 | 81,0 | 200 | 500 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 9 | 2,5 | 180 | 400 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 2,4 | 3,0 |

Литература

Основная:

- Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 496 с.

- Бородин И.Ф., Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления. – М.: КолосС, 2006. – 352 с.

- Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М.Кацман. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 256 с.

Дополнительная:

- Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы: Учебник для вузов. – Спб.: Пиьтер, 2008. – 320 с.

- Шишмарев В.Ю. Автоматика: Учебник для сред. проф. образования / Владимир Юрьевич Шишмарев. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с.

- Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учеб. пособие для сту. сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 352 с.

- Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления . Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 384 с.

- Бородин И.Ф., Судник Ю.А. Автоматизация технологических процессов. – М.: КолосС, 2004. – 344 с.