Смоленское областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Рославльский  многопрофильный колледж»

Строительные машины и механизмы

Методические указания и задания для выполнения

контрольных работ для студентов, обучающихся по заочной форме

Специальность 08.02.01/270802

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Дисциплина    МДК :

Тема 01.02.02 «Строительные машины и механизмы»

МДК 01.02 Проект производства работ

ПМ 01Участие в проектировании зданий и сооружении

Рославль, 2016 год

Контрольная работа

Студент при выполнении контрольной работы должен: ответить письменно на шесть вопросов из перечня контрольных вопросов по варианту в соответствии с последними цифрами своего условного шифра

1.Исходные данные для теоретических вопросов

| Предпоследняя цифра шифра | ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА ШИФРА |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,31,50 , 101,20,10 | 2, 32, 51, 102 ,21,11 | 3, 33, 52 ,103,22,12 | 4, 34, 53, 104, 23,13 | 5, 35, 54, 105, 24,14 | 6, 32, 55, 106, 25,15 | 7, 33, 56, 107, 26,16 | 8, 34, 57, 108, 27,17 | 9, 35, 58, 109, 28,18 | 10, 1,59, 110 ,29, 19 |
| 1 | 11,6,60 , 111, 30,1 | 12, 7, 61 ,112 ,31,2 | 13, 8, 62 ,113,32,3 | 14, 9, 63 ,114, 33,4 | 15, 10, 64 ,115, 34,5 | 16, 7, 65, 116, 35,6 | 17, 8, 66 ,117 ,36,7 | 18,13, 67, 118, 37,8 | 19,10, 68, 11 ,38,9 | 20,15, 69, 120,39,100 |
| 2 | 21,16. 70, 121,40,111 | 22,17, 71, 122, 41,101 | 23,18,72, 123,42,11 | 24,19,73, 124,43,103 | 25,20,74, 125 ,44,105 | 26,17,75, 126,45,106 | 27,18,76, 127 ,46,104 | 28,19,77, 128,47,107 | 29,24,78, 129,48,109 | 30,21,79, 130,49,113 |
| 3 | 31,26,80, 131, 50,5 | 32,27, 81, 132, 51,6 | 33,28,82, 133,52,9 | 34,29,83, 134, 53,10 | 35,30,84, 135, 54,20 | 1,31,85,136, 55, | 2,43,86,137,56,23 | 3,29,87, 138, 57,24 | 4, 34, 88, 139, 58,26 | 5,35,84, 140 ,59,30 |
| 4 | 6,32,90, 141,60,52 | 7,57,91,142, 61 ,54 | 8,58,92, 143,62,55 | 9,59,93, 144 ,63,58 | 10,60,94, 145, 64,51 | 11,61, 95, 146 ,65,53 | 12,36,96, 147, 66,56 | 13,37,97, 148 ,67,41 | 14,38, 98, 149 ,68,42 | 15,39,99, 150, 69,53 |
| 5 | 16,55,100,151,70,31 | 17, 8, 50, 152 ,71,20 | 18,9,51, 153,72,65 | 19,10,52, 154, 73,45 | 20,15,53, 155 ,74 ,31 | 21,12,54, 156, 75,6 | 22,13,55, 157 ,76 ,81 | 23,14, 56, 158, 77,46 | 19,24,57, 159 ,78,49 | 25,16, 58, 160, 79,48 |
| 6 | 26,17,59, 161, 80,55 | 27,18, 60, 162 ,81,5 | 28,19,61, 163,82,2 | 29,20,62, 164, 83,1 | 30,21,63, 165 ,84 ,25 | 31,22,64, 166, 85,15 | 32,23,65, 167, 86,26 | 33,24,66, 168 ,87,10 | 34,25,67, 169 ,88,14 | 35,26,68, 170,89,18 |
| 7 | 1, 31,69, 171 ,90,56 | 2, 32,70, 172, 91,62 | 3,33,71, 173,92,35 | 4,34,72, 174 ,93,25 | 5, 35, 73, 175, 94,31 | 6, 32, 74, 176 ,95,12 | 7,77,40,177 ,96 ,18 | 8, 40, 78, 178 ,97,17 | 9, 79, 41, 179 ,98,65 | 10,76,42, 23 ,80,99 |
| 8 | 11,43,81, 181,101,77 | 12,44,82, 182, 102,78 | 13,45,83, 183,103,7 | 14,10,84, 184,104,28 | 15,52, 85, 185,105,66 | 16,51, 86, 186,106,31 | 17,50,87, 7 ,107,141 | 14,44,88, 188,108,34 | 45,19,89, 189,109,65 | 20,46,90, 190 ,110,5 |
| 9 | 21,47,91, 191,111,18 | 22,48,92, 19 ,112,6 | 23,49,93, 193,113,1 | 24,50,94, 194 ,114,1 | 25,51, 95, 195 ,115,17 | 26,52,96, 196,116,16 | 27,53, 97, 197 ,117,9 | 28,54,98, 198 118 ,8 | 29,55,99, 199, 119 ,7 | 30,56,100,200,120,3 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение строительной машины. Как классифицируются и из каких основных элементов состоят строительные машины?

2. Какими технико-эксплуатационными показателями характеризуются строительные машины?

3. Что такое привод машины? Из чего он состоит? Какие виды приводов применяются в строительных машинах?

4. Какими основными показателями оценивают эффективность привода строительных машин?

5. Какие требования предъявляются к строительным машинам?

6. Какие виды приводов применяются в строительных машинах? Каковы их особенности, преимущества и недостатки?

7. Какие типы двигателей внутреннего сгорания применяют в приводах строительных машин? Какими показателями характеризуют их работу?

8. Какие типы электрических двигателей применяют в приводах строительных машин? Каковы преимущества и недостатки асинхронных двигателей?

9. Какие элементы входят в конструкцию гидравлического привода строительных машин? Каков принцип его действия?

10. Перечислите типы насосов, применяемых в гидроприводах строительных машин. Как они устроены и как работают?

11. Как устроен и как работает гидроцилиндр? Какие типы гидроцилиндров применяют в гидроприводах строительных машин?

12. Как устроена гидродинамическая передача? Каков принцип ее действия?

13. Какие виды ходового оборудования применяются для передвижных строительных машин? Каковы особенности их конструкций, применение, преимущества и недостатки?

14. Какие типы трансмиссий применяются в строительных машинах? Чем они характеризуются?

15. Как определяется КПД и передаточное число механической

трансмиссии?

16. Каковы основные виды механических передач? Какими параметрами характеризуются передачи?

17. Какие виды зубчатых передач различают? Где их применяют? Как определяют их передаточное отношение и КПД?

18. Какие виды ременных передач различают? Где их применяют? Как определяют их передаточное отношение и КПД?

19. Как устроены цепные передачи? Где их применяют? Как определяют их передаточное отношение?

20. Как устроены фрикционные передачи? Где их применяют? Как определяют их передаточное отношение?

21. Как устроены червячные передачи? Где их применяют? Как определяют их передаточное отношение и КПД?

22. Для чего предназначены валы и оси? Чем они различаются?

Перечислите конструктивные формы валов. Что такое цапфа?

23. Для чего служат подшипники? Перечислите типы подшипников по способу передачи нагрузок?

24. Опишите устройство и принцип работы подшипника скольжения. Из каких материалов изготавливают вкладыши?

25. Как устроен подшипник качения? Приведите классификацию подшипников качения.

26. Для чего в трансмиссиях машин применяют муфты? Приведите их классификацию.

27. Какие виды тормозов применяются в механизмах строительных машин? Как устроены и работают колодочные, ленточные и дисковые тормоза нормально-замкнутого типа?

28. Для чего применяют редукторы? Перечислите виды наиболее распространенных схем редукторов.

29. В чем заключается сущность управления машиной? Приведите классификацию систем управления строительными машинами. Приведите примеры устройства и принципа работы

различных систем.

30. Для чего предназначены полиспасты? Как они устроены?Как определяется кратность и КПД полиспаста?

31. Какие канаты применяются в грузоподъемных машинах? Как они устроены? Как осуществляется подбор стального каната?

32. Как устроены винтовые, реечные и гидравлические домкраты? Какова область их применения?

33. Как устроены и где применяются строительные лебедки? Как они классифицируются?

34. Как устроены и где применяются строительные подъемники?Как они классифицируются? Каковы их основные параметры?

35. Как определяется эксплуатационная производительность строительного подъемника?

36. Какова область применения стреловых самоходных кранов?Как они классифицируются? Каковы их основные параметры?

Как индексируют стреловые самоходные краны?

37. Как устроен гусеничный стреловой кран с гибкой подвеской стрелы?

38. Как устроен пневмоколесный стреловой кран с жесткой подвеской стрелы?

39. Какова область применения башенных строительных кранов?

Как они классифицируются? Каковы их основные параметры?

Как индексируют башенные краны?

40. Как устроен башенный кран с поворотной башней?

41. Как устроен башенный кран с неповоротной башней?

42. Что такое грузовая характеристика грузоподъемного крана?

Основные виды грузовых характеристик.

43. Как определяется эксплуатационная производительность

строительных кранов?

44. Как обеспечивается устойчивость строительных кранов?

45. Какими приборами безопасности оснащаются грузоподъемные краны?

46. Какова область применения транспортирующих машин? Как они классифицируются?

47. Как влияют вид и характеристики транспортируемых грузов на выбор вида транспортирующей машины?

48. Как устроены ленточные конвейеры? Какова область их применения? Как определяется их производительность?

49. Как устроены элеваторы? Какова область их применения? Как определяется их производительность?

50. Как устроены винтовые конвейеры? Какова область их применения? Как определяется их производительность?

51. Какие виды транспортных машин применяются в строительном производстве? Каковы их основные технико-эксплуатационные показатели?

52. Как устроены грузовые автомобили? Как определяется колесная формула грузового автомобиля?

53. Какова область применения тракторов? Как они классифицируются? Особенности их конструкций.

54. Как осуществляется тяговый расчет автомобилей и тракторов?

55. Каково назначение и виды установок пневматического транспорта? Как они устроены и работают?

56. Каковы основные способы разработки грунтов? Какие физико-механические свойства грунтов влияют на процесс их

механической разработки?

57. Какова область применения машин для подготовительных работ? Укажите их виды и особенности конструкций.

58. Где используются землеройно-транспортные машины? Дайте их классификацию.

59. Для чего предназначены бульдозеры? Дайте их классификацию. Приведите параметры бульдозерного оборудования.

Как определяется сопротивление передвижению бульдозера и его производительность?

60. Каково назначение автогрейдеров? Как они устроены? Как определяется колесная формула автогрейдера? Как определяется его производительность?

61. Каково назначение скреперов? Как они устроены и как классифицируются? Рабочий процесс скрепера.

62. Как определяется сопротивление передвижению и производительности скрепера?

63. Какова область применения одноковшовых экскаваторов?

Дайте их классификацию. Приведите основные параметры. Как индексируют одноковшовые экскаваторы?

64. Как устроен одноковшовый экскаватор с рабочим оборудованием прямая лопата? Каково его назначение?

65. Как устроен одноковшовый экскаватор с рабочим оборудо-

ванием обратная лопата? Каково его назначение?

66. Как устроен одноковшовый экскаватор с рабочим оборудованием драглайна? Каково его назначение?

67. Как устроен одноковшовый экскаватор с грейферным рабочим оборудованием? Каково его назначение?

68. Как определяется эксплуатационная производительность од-

ноковшового экскаватора?

69. Где применяются траншейные экскаваторы? Как они классифицируются? Каковы их основные параметры? Как индекси-

руют траншейные экскаваторы?

70. Как устроены цепные траншейные экскаваторы? Как определяется их эксплуатационная производительность?

71. Как устроены роторные траншейные экскаваторы? Как определяется их эксплуатационная производительность?

72. Какие виды машин применяются для разработки мерзлых грунтов? Как они устроены?

73. Какие виды машин применяются для уплотнения грунтов? Как оценивается степень уплотнения грунта?

74. Каковы особенности и области применения статического и вибростатического методов уплотнения грунта? Какие виды

машин применяются?

75. Как осуществляется виброуплотнение грунта? Области применения. Виды машин.

76. Какова сущность процесса уплотнения грунтов? Что такое глубина активной зоны? Для чего применяют послойное уплотнение грунтов?

77. Как осуществляется гидромеханическая разработка грунтов? Какое оборудование применяется?

78. Какие виды оборудования применяются для свайных работ? Виды свай. Технологический процесс погружения свай.

79. Как классифицируются свайные погружатели?

80. Как устроены и где применяются механические и паровоздушные молоты?

81. Как устроены и где применяются штанговые и трубчатые дизельные молоты? Укажите их преимущества и недостатки?

82. Каковы условия эффективного погружения свай сваепогружателями ударного действия? Как определяется энергия удара свайных молотов?

83. Как устроены и где применяются вибропогружатели и вибромолоты? Как определяется вынуждающая сила и амплитуда колебаний вибропогружателей?

84. Какова область применения бурильных машин? Перечислите способы бурения и виды бурового инструмента. Какие машины и оборудование применяются для бурения?

85. Какие виды машин и оборудования применяют для приготовления бетонных и растворных смесей? Приведите их классификацию.

86. Как устроены смесители циклического действия? Каков их

главный параметр? Как определяется техническая производительность смесителей циклического действия?

87. Как устроены смесители непрерывного действия? Каков их главный параметр? Как определяется техническая производительность смесителей непрерывного действия?

88. Какие виды машин и оборудования применяются для транспортирования бетонных и растворных смесей? Как устроены автобетоно- и растворовозы? Какова область применения автобетоносмесителей? Как они устроены?

89. Какова область применения бетононасосов? Как устроены поршневые и перистальтические бетононасосы? Каковы их достоинства и недостатки?

90. Какова область применения растворонасосов? Как устроены поршневые, диафрагменные и винтовые растворонасосы?Каковы их достоинства и недостатки?

91. Как определяется производительность поршневых бетононасосов и растворонасосов?

92. Какими способами уплотняют бетонную смесь? Приведите классификацию вибраторов для уплотнения бетонных смесей. Каков принцип их действия?

93. Что входит в состав оборудования для пневматического транспортирования бетонных смесей?

94. Для чего предназначены, как устроены и как работают штукатурные станции?

95. Для чего предназначены, как устроены и как работают поэтажные штукатурные агрегаты?

96. Какие машины относятся к ручным? Приведите их классификацию. Как индексируют ручные машины?

97. Какие машины применяют для образования отверстий в различных материалах? Как устроены, как работают и каковы параметры ручных сверлильных машин и перфораторов?

98. Какие машины применяют для крепления изделий и сборки конструкций? Как устроены, как работают и каковы основ-ные параметры гайковертов, шуруповертов, резьбонарезных машин, гвоздезабивных и клепальных молотков?

99. Какие машины применяются для шлифования материалов?Как устроены, как работают и каковы основные параметры шлифовальных машин?

100. Какие машины применяются для разрушения прочных материалов? Как они устроены, как работают и каковы их ос-

новные параметры?

101.Какими основными факторами предопределено использование машин в строительстве? Какие строительные процессы называют механизированными? Что такое полная и частичная механизация?

102.Перечислите основные показатели для оценки уровня механизации строительных работ, приведите их определение? Что такое малая механизация? Какими техническими средствами она реализуется?

103.Что такое комплект и комплекс машин?Что такое комбайн? В каких технологических процессах его используют?

104.Приведите определение комплексной механизации. Допускает ли комплексная механизация ручной труд?На какие группы машин делится комплекс? Какие функции выполняют эти группы?

105.Перечислите технологические соединения ведущих машин в комплексе и охарактеризуйте их с позиций возможных простоев?Какими показателями оценивают эффективность комплексной механизации? Приведите их определения?

106.Что такое автоматизация строительного процесса? Какими факторами предопределена эффективность ее применения в конструкциях строительных машин?

107.Назовите и обоснуйте необходимое условие для эффективного применения автоматических систем управления?Назовите и охарактеризуйте другие функции использования автоматических систем и устройств?

108.Дайте определение строительной машины? Приведите примеры машин для различных категорий преобразования строительных материалов?

109.Какие машины относятся к группе технологических? Приведите примеры?Что такое производственная и техническая эксплуатация строительной машины, каков их состав?

110.Какими факторами определяется предельное состояние машины? Что такое срок службы и технический ресурс машины? Что такое моральный износ машины, чем он характеризуется?

Что такое параметр машины?

111.Перечислите категории параметров и охарактеризуйте их состав?Что такое типоразмер машины, каким фактором он характеризуется? Что такое модель машины? Приведите примеры моделей одного типоразмера.

112.Что такое индекс машины? Приведите пример и расшифруйте его составляющие?

113.Перечислите классы строительных машин по виду выполняемых работ. Изложите существо иерархической схемы классификации строительных машин по видам выполняемых работ. Приведите примеры.

114.На какие группы делятся строительные машины по режиму рабочего процесса, роду используемой энергии, способности передвигаться и типу ходовых устройств? Какими факторами определяется принадлежность машин к определенным группам по указанным признакам?

115.Перечислите основные составные части строительных технологических, транспортирующих и грузоподъемных машин. Каково их назначение? Что такое исполнительный механизм? Что такое рабочее движение рабочего органа? Назовите и охарактеризуйте его формы. Приведите примеры.

116.Чем различаются между собой структуры технологической (транспортирующей, грузоподъемной) и транспортной машин?

117.Что такое производительность строительной машины? Перечислите и дайте определение ее категориям. Что такое расчетные условия? Приведите примеры.

118.Чем определяется коэффициент использования машины во времени и коэффициент использования технологической возможности машины? Приведите примеры.

119.Какими основными факторами обусловлены требования, предъявляемые к машинам, машинным комплектам и паркам машин?Как связаны между собой номенклатура парков машин и их стоимость?

120.Перечислите и охарактеризуйте основные свойства машин, определяющие их социальную приспособленность?

121.Какие мероприятия входят в техническую эксплуатацию строительных машин? В чем заключается приемка машины и в каких случаях ее проводят? Перечислите работы, выполняемые при сдаче машины в эксплуатацию?

123.Что такое система планово-предупредительного технического обслуживания и ремонтов? Каковы ее особенности? На основании каких документов проводят мероприятия этой системы? Что входит в ее состав?

124.Что такое межремонтный цикл и периодичность технических обслуживании и ремонтов? Какими силами проводят техническое обслуживание и ремонты строительных машин?

126.Перечислите работы, входящие в состав всех видов технических обслуживаний и ремонтов. Какими организационными методами проводят ремонты? В чем заключается агрегатный метод ремонта?

127.Для чего нужен обменный фонд? Что такое техническое диагностирование? Какие признаки технического состояния машины могут служить основанием для постановки ее на капитальный ремонт?

128.Изложите основные этапы и тенденции развития строительных машин.

Изложите перспективы развития и повышения качества строительных машин и оборудования.

129.Обоснуйте преимущественное применение строительных машин с автономными двигателями перед машинами, работающими от внешней энергетической сети. В каких производственных условиях для привода строительных машин используют энергию электро- и пневмосети? В каких случаях для привода малых машин применяют компрессоры?

130. Что такое силовая установка машины? Из чего она состоит? Приведите пример.

131.Какие трансмиссии передают движение с преобразованием энергии в другие формы, отличные от механической? Какие устройства обеспечивают эти преобразования?

132.Приведите классификацию трансмиссий для привода нескольких рабочих органов или исполнительных механизмов. 133.Какой вид привода имеет преимущественное применение в строительных машинах? Какими основными показателями оценивают эффективность привода строительных машин?

134.От чего зависит внешнее сопротивление на рабочем органе? Каков характер этого сопротивления? Приведите примеры.

135.Что такое сопротивление движению рабочего органа? Из чего оно складывается? Что является источником динамического сопротивления? Как влияет на его формирование механическая характеристика привода? Как влияет динамическая составляющая на общее внешнее сопротивление?

136.Что такое жесткость механической характеристики привода? Какие характеристики называют жесткими? мягкими?

137.Какими показателями пользуются для характеристики режимов работы машин и их механизмов? Приведите классификацию режимов.

138.Что такое коэффициент перегрузочной способности привода ?Какую энергию преобразуют двигатели внутреннего сгорания в механическое движение?

139.Какие типы двигателей внутреннего сгорания применяют в приводах строительных машин? На каких видах топлива они работают?

140.Что такое рабочий цикл или рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания? Что такое такт? Опишите рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя. Чем отличается от него рабочий цикл дизеля?

141.Для чего в конструкциях двигателей внутреннего сгорания применяют несколько рабочих цилиндров? Каков порядок их работы?

142.Каково назначение маховика в конструкции двигателя внутреннего сгорания?

143.Назовите способы запуска двигателей внутреннего сгорания. Какие для этого применяют устройства? Чем обусловлен затрудненный запуск двигателей внутреннего сгорания при низкой температуре окружающего воздуха? Какие устройства применяют для облегчения запуска?

144.Какими основными показателями характеризуют работу двигателей внутреннего сгорания? Что такое удельный расход топлива, эффективный КПД? Каковы их значения для дизелей и карбюраторных двигателей?

145.Что такое механическая характеристика двигателя внутреннего сгорания? Из каких ветвей она состоит? Как получаются промежуточные скоростные характеристики? Назовите характерные точки внешней механической характеристики. Что такое коэффициент перегрузочной способности, каково его значение для дизелей?

146.Какая ветвь механической характеристики двигателя внутреннего сгорания является рабочей? К какому виду по жесткости она относится? Как влияет характер изменения внешней нагрузки во времени на положение текущей точки на механической характеристике? Какие участки механической характеристики предпочтительны и почему?

147.Какие типы электрических двигателей применяют в приводах строительных машин?Назовите параметры электрической сети для питания двигателей переменного тока.Какими преимуществами и недостатками обладают асинхронные двигатели?

148.Приведите механическую характеристику асинхронного электродвигателя и опишите ее характерные точки. Что такое естественная и искусственная механические характеристики? Какой участок механической характеристики считается рабочим, к какому виду по жесткости он относится? Каковы значения коэффициента перегрузочной способности асинхронных двигателей?

149.Что такое пусковой момент асинхронного двигателя? Каковы его значения для двигателей короткозамкнутых и с фазным ротором? Для чего в цепь ротора фазного двигателя включают дополнительные сопротивления? Какие механические характеристики им соответствуют? Опи шите запуск электродвигателя с фазным ротором с использованием пусковых сопротивлений.

150.Для чего в приводах грузоподъемных машин применяют двухскоростные электродвигатели?Какие электродвигатели применяют в приводах ручных машин? Каковы их особенности?

151.Какие типы двигателей постоянного тока применяют в приводах строительных машин? Каковы их механические характеристики? Чем ограничено их применение?

152.Для чего предназначено ходовое оборудование строительных машин? Что такое активное и пассивное ходовое оборудование? Из каких составных частей состоит ходовое оборудование?

153.Перечислите виды ходового оборудования по типу движителя. Дайте краткую характеристику каждого вида (назначение, особенности эксплуатации).

154.Что собой представляют гусеничные и шинноколесные движители? Как их соединяют с верхней рамой машины? Перечислите виды подвесок и охарактеризуйте их.

155.Назовите основные технико-эксплуатационные показатели ходового оборудования машин. Какими показателями они характеризуются? Что такое дорожный коридор?

156.Изложите устройство гусеничного ходового оборудования. Чем отличаются мягкие гусеницы от жестких?

157.Какими мерами повышают сцепление гусеничного движителя с грунтом? Какие виды трансмиссий применяют в приводах гусеничного ходового оборудования?

158.Что такое удельное давление? Как связаны между собой глубина погружения гусениц в грунт и удельное давление на его поверхности? Что такое коэффициент постели, каков его физический смысл?

159.Каковы преимущества и недостатки шинноколесного ходового оборудования? Какие типы шин применяют в шинноколесных движителях? Как устроены покрышки шин?

160.Для чего применяют широкопрофильные и арочные шины? Каковы особенности их эксплуатации? Для чего и как регулируют давление воздуха в шинах?

161.Что такое приводное колесо, управляемое колесо? Приведите классификацию шинноколесного ходового оборудования по числу осей. Что такое колесная формула?

162.Для чего применяют многоосные ходовые устройства?

Какие виды трансмиссий применяют в приводах шинноколесного ходового оборудования? Опишите привод с механической трансмиссией.

163.Как устроен и как работает дифференциал? Каковы его свойства? В каких случаях блокируют дифференциал?

164.Что такое мотор-колесо? Из чего оно состоит? На какие характеристики передвижения оно оказывает влияние?

165.Перечислите преимущества и недостатки рельсоколесного ходового оборудования?

166.Какие задачи решаются в тяговых расчетах строительных машин? Охарактеризуйте внешние сопротивления передвижению машины. Объясните основное условие движения машины. Чем ограничено тяговое усилие? Что на практике означает невыполнение условия движения?

167.Для чего предназначены строительные подъемники, каковы их основные типы, как они устроены и каков принцип их работы?

168.Для чего предназначены вышки, как они устроены?

169.Для чего в строительстве применяют краны, каковы их основные типы и структура? Назовите основные параметры кранов. Что такое грузовая, высотная и грузо-высотная характеристики кранов?

170.Изложите методику определения производительности строительных кранов.

171.Для чего предназначены башенные краны и чем предопределено их широкое распространение в строительстве? Приведите классификацию башенных кранов, структуру их индексации, опишите устройство и рабочие процессы каждого типа.

172.Опишите схему канатоведения грузового полиспаста с использованием барабана стрелоподъемного механизма. Для чего в конструкциях башенных кранов применяют грузовые каретки?

173.Опишите особенности устройства ходовых тележек и их компоновки на нижней раме. Как устроены опорно-поворотные устройства и где они размещены? Для чего служит противовес?

174.Как устроены и как работают приставные башенные краны? Опишите способы удлинения башни вставками.

175.Опишите принцип вертикального перемещения переставных башенных кранов.

176.Перечислите типы самоходных стреловых кранов, приведите их общие характеристики и перечислите основные составные части и основные параметры. Какими видами рабочего оборудования их комплектуют? Изложите структуру индексации самоходных стреловых кранов.

177.Для чего предназначены, как устроены и как работают гусеничные краны? Для чего некоторые гусеничные краны оборудуют гусеничными тележками с раздвижной колеей? На базе каких гусеничных кранов изготовлены рельсово-колесные краны, какой эффект этим достигается?

178.Чем отличаются пневмоколесные краны от гусеничных? Каковы их параметры? Для чего предназначены короткобазовые пневмоколес- ные краны? Опишите принципиальное устройство пневмоколесного оборудования.

179.Для чего предназначены, как устроены и как работают автомобильные краны, краны на спецшасси автомобильного типа? Каковы их параметры?

180.Для чего предназначены, как устроены и как работают краны- трубоукладчики? Опишите особенности их рабочего процесса в составе трубоукладочной колонны. Какими такелажными устройствами их комплектуют?

181.Перечислите типы кранов пролетного типа. Какова структура устройства этих кранов? Для чего предназначены, как устроены и как работают козловые, полукозловые и мостовые краны?

182.Для чего свободно стоящие краны проверяют на устойчивость? Каким условием определяется устойчивость крана? Изложите основные принципы проверки устойчивости кранов.

183.Какими устройствами безопасности оборудуют строительные краны? Изложите принцип работы ограничителя грузоподъемности. Какие функции выполняют микропроцессорные ограничители грузоподъемности?

184.Изложите принцип работы массоизмерительного устройства мостового крана. Как определяют грузовую нагрузку в гидравлических кранах? Какие указатели устанавливают на кранах?

185.Для чего применяют противоугонные устройства, тупиковые упоры, буферы?

186.На каких кранах и для чего устанавливают анемометры? Какую информацию они выдают?

187.Какими сигнальными приборами оборудуют краны? Для чего и в каких случаях применяют блокировочные устройства?

188Для чего и какие элементы кранов заземляют?

189.Для чего краны подвергают техническому освидетельствованию? Каковы его регламент и состав? Опишите условия проведения статических и динамических испытаний. Каков регламент технического освидетельствования грузозахватных устройств?

190.Кто допускается к управлению и обслуживанию грузоподъемных машин? Изложите основные положения техники безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин.

191.Перечислите виды земляных сооружений и охарактеризуйте их. Как они образуются? Приведите примеры временных земляных сооружений. Чем они отличаются от сооружений длительного пользования?

192.Перечислите способы разработки грунтов и охарактеризуйте их. Что такое резание грунта? В чем различие статического и динамического разрушения грунтов? Какой из этих способов реализуется в рабочих процессах землеройных и землеройно-транспортных машин?

193.Из каких операций состоит рабочий цикл землеройной машины? Охарактеризуйте эти операции. С помощью каких рабочих органов они выполняются?

194.Приведите основные свойства грунтов. Какими показателями их оценивают?

195.Приведите основные положения классификации грунтов по Зеленину. Как устроен плотномер конструкции ДорНИИ и как с его помощью определяют плотность фунта?

196.Перечислите основные виды рабочих органов землеройных машин. Как они устроены? Назовите основные элементы режущего инструмента землеройного рабочего органа. Обоснуйте большую разрушающую способность ковшей с зубьями по сравнению с ковшами без зубьев.

197.Какими способами повышают износостойкость режущих инструментов? Что такое самозатачивание, какова его природа?

198.Охарактеризуйте силовое взаимодействие землеройного рабочего органа с грунтом. Как определяют составляющие сопротивления грунта копанию и резанию (метод Домбровского—Горячкина)? Каков физический смысл удельного сопротивления грунта копанию?

199.Приведите общую классификацию машин и оборудования для разработки грунтов.

200.Как различаются между собой одноковшовые экскаваторы и экскаваторы непрерывного действия по материалоемкости, энергоемкости и использованию во врем

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Белецкий, Б.Ф. Технология и механизация строительного

производства: учебник / Б.Ф. Белецкий. – Ростов-н/Д.: Феникс,

2003. – 752 с.

2. Волков, Д.П. Строительные машины / Д.П. Волков, В.Я. Кри-

кун. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 376 с.

3. Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой ме-

ханизации / Д.П. Волков, В.Я. Крикун. – М.: Академия, 2002. – 480 с.

Дополнительная литература

1. Александров, М.П. Грузоподъемные машины: учебник /

М.П. Александров. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана; Высш.

шк., 2000. – 550 с.

2. Технология, механизация и автоматизация строительст-

ва: учебник для вузов / С.С. Атаев, В.А Бондарик, И.Н. Громов

[и др.]; под ред. С.С. Атаева, С.Я. Луцкого. – М.: Высш. шк.,

1990. – 592 с.

3. Вайнсон, А.А. Подъемно-транспортные машины: учебник

для вузов / А.А. Вайнсон. – М.: Машиностроение, 1989. –536 с.

4. Веригин, Ю.А. Механизация технологических процессов

строительства: учебное пособие / Ю.А. Веригин, В.П. Горобец; под

ред. Ю.А. Веригина. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004. – 298 с.

5. Машины для земляных работ: учебник для вузов /

Д.П. Волков, В.Я. Крикун, П.Е. Тотолин [и др.]; под общ. ред.

Д.П. Волкова. – М.: Машиностроение, 1992. – 448 с.

6. Добронравов, С.С. Строительные машины и основы ав-

томатизации: учеб. для строит. вузов / С.С. Добронравов,

В.Г. Дронов. – М.: Высш. шк., 2006. – 575 с.