СОГБПОУ «РОСЛАВЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙЙ КОЛЛЕДЖ»

Задания для контрольной работы

студентам заочного отделения специальности 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

по дисциплине: «Основы электротехники»

Составил преподаватель                                                                       Юденич  Л.М.

РАССМОТРЕНО   И  УТВЕРЖДЕНО

на заседании предметной (цикловой) комиссии

Протокол №_1_ от «_06_»__сентября__2016 г.

Председатель                              Юденич Л.М.

г. Рославль

2016 г.

Задача № 1

Цепь постоянного тока состоит из трех конденсаторов. В табл. 1 в строке, соответствующей номеру Вашего варианта, задан номер рисунка и исходные данные. Определите величины, отмеченные в таблице знаком вопроса.

Таблица 1

| № варианта | № рис | C1 | C2 | C3 | U1 | U2 | U3 | Q1 | Q2 | Q3 | CЭК | U | Q | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пФ | пФ | пФ | В | В | В | Кл | Кл | Кл | пФ | В | Кл | Дж |
| 1, 26, 51, 76 | 1 | 60 | 20 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1,2∙10-9 | ? |
| 2, 27, 52, 77 | 2 | 50 | 40 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 120 | ? | ? |
| 3, 28, 53, 78 | 1 | ? | ? | ? | 30 | 70 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | 2,1∙10-9 | ? |
| 4, 29, 54, 79 | 2 | ? | ? | ? | ? | 100 | ? | 1∙10-9 | 2∙10-9 | 3∙10-9 | ? | ? | ? | ? |
| 5, 30, 55, 80 | 1 | ? | ? | ? | 20 | 30 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27∙10-9 |
| 6, 31, 56, 81 | 2 | 10 | 30 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5∙10-9 |
| 7, 32, 57, 82 | 1 | 60 | ? | ? | 30 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | 90 | ? | ? |
| 8, 33, 58, 83 | 2 | ? | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | 2∙10-9 | 1,5∙10-9 | ? | ? | 6∙10-9 | ? |
| 9, 34, 59, 84 | 1 | 30 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 30 | ? | ? |
| 10, 35, 60, 85 | 2 | ? | 20 | 40 | ? | 24 | ? | ? | ? | ? | 120 | ? | ? | ? |
| 11, 36, 61, 86 | 1 | 10 | ? | ? | ? | 40 | ? | 1∙10-10 | ? | ? | ? | ? | ? | 3,5∙10-9 |
| 12, 37, 62, 87 | 2 | 75 | 60 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 180 | ? | ? |
| 13, 38, 63, 88 | 1 | ? | ? | ? | 60 | 140 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | 4,2∙10-9 | ? |
| 14, 39, 64, 89 | 2 | ? | ? | ? | ? | 50 | ? | 0,5∙10-9 | 1∙10-9 | 1,5∙10-9 | ? | ? | ? | ? |
| № варианта | № рис | C1 | C2 | C3 | U1 | U2 | U3 | Q1 | Q2 | Q3 | CЭК | U | Q | W |
|  |  | пФ | пФ | пФ | В | В | В | Кл | Кл | Кл | пФ | В | Кл | Дж |
| 15, 40, 65, 90 | 1 | 120 | ? | ? | 60 | 80 | ? | ? | ? | ? | ? | 180 | ? | ? |
| 16, 41, 66, 91 | 2 | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | 4∙10-9 | 3∙10-9 | ? | ? | 12∙10-9 | ? |
| 17, 42, 67, 92 | 1 | 45 | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | 45 | ? | ? |
| 18, 43, 68, 93 | 2 | ? | 10 | 20 | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | 60 | ? | ? | ? |
| 19, 44, 69, 94 | 1 | 20 | ? | ? | ? | 80 | ? | 2∙10-10 | ? | ? | ? | ? | ? | 7∙10-9 |
| 20, 45, 70, 95 | 2 | 100 | 80 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 240 | ? | ? |
| 21, 46, 71, 96 | 1 | ? | ? | ? | 15 | 35 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | 1,05∙10-9 | ? |
| 22, 47, 72, 97 | 2 | ? | ? | ? | ? | 150 | ? | 1,5∙10-9 | 3∙10-9 | 4,5∙10-9 | ? | ? | ? | ? |
| 23, 48, 73, 98 | 1 | 120 | 40 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,4∙10-9 | ? |
| 24, 49, 74, 99 | 2 | 125 | 100 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 300 | ? | ? |
| 25, 50, 75, 00 | 1 | ? | ? | ? | 90 | 210 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | 6,3∙10-9 | ? |
| Рис. 1 | Рис. 2 |

Задача № 2

Цепь постоянного тока состоит из смешанного соединения пяти резисторов. В табл. 2, в строке, соответствующей номеру Вашего варианта, задан номер рисунка и исходные данные.

Определите общее напряжение и все токи, протекающие в цепи. Решение задачи проверьте, составив баланс мощностей. Перед решением задачи укажите направления токов на схеме и обозначьте их.

Таблица 2

| № варианта | № рисунка | Е | Ri | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 1, 26, 51, 76 | 3 | 120 | 1 | 19 | 60 | 60 | 40 | 6 |
| 2, 27, 52, 77 | 4 | 96 | 1,5 | 30 | 120 | 40 | 90 | 180 |
| 3, 28, 53, 78 | 5 | 104 | 2 | 20 | 80 | 40 | 150 | 100 |
| 4, 29, 54, 79 | 6 | 160 | 2 | 36 | 12 | 36 | 18 | 15,6 |
| 5, 30, 55, 80 | 7 | 84 | 2 | 17,5 | 30 | 90 | 60 | 16 |
| 6, 31, 56, 81 | 8 | 276 | 2 | 75 | 150 | 100 | 20 | 60 |
| 7, 32, 57, 82 | 9 | 60 | 1,5 | 54 | 12 | 30 | 6 | 9 |
| 8, 33, 58, 83 | 10 | 75 | 1 | 18 | 18 | 8 | 8 | 5 |
| 9, 34, 59, 84 | 11 | 96 | 1 | 36 | 18 | 11 | 24 | 12 |
| 10, 35, 60, 85 | 12 | 27 | 1 | 40 | 160 | 28 | 120 | 49 |
| 11, 36, 61, 86 | 3 | 240 | 2 | 38 | 120 | 120 | 80 | 12 |
| 12, 37, 62, 87 | 4 | 48 | 0,75 | 15 | 60 | 20 | 45 | 90 |
| 13, 38, 63, 88 | 5 | 208 | 4 | 40 | 160 | 80 | 300 | 200 |
| 14, 39, 64, 89 | 6 | 80 | 1 | 18 | 6 | 18 | 9 | 7,8 |
| 15, 40, 65, 90 | 7 | 168 | 4 | 35 | 60 | 180 | 120 | 32 |
| 16, 41, 66, 91 | 8 | 138 | 1 | 37,5 | 75 | 50 | 10 | 30 |
| 17, 42, 67, 92 | 9 | 120 | 3 | 108 | 24 | 60 | 12 | 18 |
| 18, 43, 68, 93 | 10 | 150 | 2 | 36 | 36 | 16 | 16 | 10 |
| 19, 44, 69, 94 | 11 | 192 | 2 | 72 | 36 | 22 | 48 | 24 |
| 20, 45, 70, 95 | 12 | 54 | 2 | 80 | 320 | 56 | 240 | 98 |
| 21, 46, 71, 96 | 3 | 60 | 0,5 | 9,5 | 30 | 30 | 20 | 3 |
| 22, 47, 72, 97 | 4 | 192 | 3 | 60 | 240 | 80 | 180 | 360 |
| 23, 48, 73, 98 | 5 | 104 | 2 | 20 | 80 | 40 | 150 | 100 |
| 24, 49, 74, 99 | 6 | 320 | 4 | 72 | 24 | 72 | 36 | 31,2 |
| 25, 50, 75, 00 | 7 | 42 | 1 | 8,75 | 15 | 45 | 30 | 8 |

| Рис. 3 | Рис. 4 |
| --- | --- |
| Рис. 5 | Рис. 6 |
| Рис. 7 | Рис. 8 |
| Рис. 9 | Рис. 10 |
| Рис. 11 | Рис. 12 |

Задача № 3

Дана цепь синусоидального тока (рис. 13) с параметрами в табл. 3. Схему (рис. 13) начертите, оставив только те элементы, которые заданы в табл. 3. Определите все реактивные сопротивления элементов. Запишите в алгебраической и показательной формах полные сопротивления  ,, , . Рассчитайте ток или общее напряжение (в зависимости от того, что дано в табл.3); напряжения  , ,. Определите активную, реактивную и полную мощности цепи Р, Q, S, а также сдвиг фаз между напряжением и током φ.

Постройте в масштабе векторную диаграмму. Изобразите схему замещения цепи и определите числовые значения ее элементов RЭК , LЭК, СЭК.

Таблица 3

| № варианта | U | I | f | R1 | L1 | С1 | R2 | L2 | C2 | R3 | L3 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | А | Гц | Ом | мГн | мкФ | Ом | мГн | мкФ | Ом | мГн | мкФ |
| 1, 26, 51, 76 | ? | 2 | 50 | 7 | 28,6 | - | 5 | - | 636,6 | 4 | - | - |
| 2, 27, 52, 77 | 40 | ? | 50 | 5 | 25,5 | - | 5 | - | 530,5 | - | 31,9 | - |
| 3, 28, 53, 78 | ? | 2 | 50 | 4 | 25,5 | - | 5 | - | 636,6 | 7 | - | - |
| 4, 29, 54, 79 | ? | 3 | 50 | 7 | 57,3 | - | 4 | - | 265,3 | - | 19,1 | - |
| 5, 30, 55, 80 | 42 | ? | 50 | 9 | - | 318,3 | 4 | 25,5 | - | 3 | - | - |
| 6, 31, 56, 81 | 44 | ? | 50 | 9 | 31,9 | - | 4 | - | 397,9 | - | 31,9 | - |
| 7, 32, 57, 82 | 36 | ? | 50 | 4 | 19,1 | - | 8 | - | 227,4 | 4 | - | - |
| 8, 33, 58, 83 | ? | 2,6 | 50 | 4 | - | 354 | 5 | 15,9 | - | - | - | 397,9 |
| 9, 34, 59, 84 | ? | 1,2 | 50 | 5 | - | 318,3 | 5 | 19,1 | - | - | - | 397,9 |
| 10, 35, 60, 85 | 46 | ? | 50 | 8 | - | 159,2 | 4 | 44,6 | - | - | - | 530,5 |
| 11, 36, 61, 86 | 51 | ? | 50 | 6 | - | 318,3 | 6 | 19,1 | - | - | - | 397,9 |
| 12, 37, 62, 87 | ? | 4 | 50 | 14 | 57,2 | - | 10 | - | 1273,2 | 8 | - | - |
| 13, 38, 63, 88 | 20 | ? | 50 | 2,5 | 12,75 | - | 2,5 | - | 265,25 | - | 15,95 | - |
| 14, 39, 64, 89 | ? | 4 | 50 | 8 | 51 | - | 10 | - | 1273,2 | 14 | - | - |
| 15, 40, 65, 90 | ? | 6 | 50 | 14 | 114,6 | - | 8 | - | 530,6 | - | 38,2 | - |
| 16, 41, 66, 91 | 21 | ? | 50 | 4,5 | - | 159,15 | 2 | 12,75 | - | 1,5 | - | - |
| 17, 42, 67, 92 | 22 | ? | 50 | 4,5 | 15,95 | - | 2 | - | 198,95 | - | 15,95 | - |
| 18, 43, 68, 93 | 36 | ? | 50 | 4 | 19,1 | - | 8 | - | 227,4 | 4 | - | - |
| 19, 44, 69, 94 | ? | 5,2 | 50 | 8 | - | 708 | 10 | 31,8 | - | - | - | 795,8 |
| 20, 45, 70, 95 | ? | 0,6 | 50 | 2,5 | - | 159,15 | 2,5 | 9,55 | - | - | - | 198,95 |
| 21, 46, 71, 96 | 23 | ? | 50 | 4 | - | 79,6 | 2 | 22,3 | - | - | - | 265,25 |
| 22, 47, 72, 97 | 102 | ? | 50 | 12 | - | 636,6 | 12 | 38,2 | - | - | - | 795,8 |
| 23, 48, 73, 98 | ? | 2 | 50 | 14 | 57,2 | - | 10 | - | 1273,2 | 8 | - | - |
| 24, 49, 74, 99 | 80 | ? | 50 | 10 | 51 | - | 10 | - | 1061 | - | 63,8 | - |
| 25, 50, 75, 00 | ? | 1 | 50 | 2 | 12,75 | - | 2,5 | - | 318,3 | 3,5 | - | - |

Рис. 13

Задача  №4

Начертите схему выпрямителя, указанного для Вашего варианта в табл. 4 и с помощью временных диаграмм поясните принцип ее работы. Рассчитайте заданный выпрямитель по следующим пунктам:

- Выберите тип кремниевых диодов.

- Определите действующие значения напряжения и тока во вторичной обмотке трансформатора.

- Определите коэффициент трансформации силового трансформатора.

- Определите коэффициент полезного действия (КПД) выпрямителя.

- Определите коэффициент пульсации КП1 и частоту пульсации fj основной (первой) гармоники.

Данные для расчёта приведены в табл. 4.

Таблица 4

| № варианта | Выпрямленное напряжение U0 | Выпрямленный ток, I0 | Схема выпрямления | Напряжение сети, | Частота сети, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | A |  | В | Гц |
| 1, 26, 51, 76 | 60 | 6 | Однофазная мостовая | 220 | 50 |
| 2, 27, 52, 77 | 48 | 4 | Однофазная мостовая | 220 | 50 |
| 3, 28, 53, 78 | 24 | 9 | Однофазная мостовая | 220 | 50 |
| 4, 29, 54, 79 | 12 | 2 | Однофазная двухполупериодная | 220 | 50 |
| 5, 30, 55, 80 | 24 | 6 | Однофазная двухполупериодная | 220 | 50 |
| 6, 31, 56, 81 | 36 | 12 | Однофазная двухполупериодная | 220 | 50 |
| 7, 32, 57, 82 | 60 | 24 | Трехфазная однополупериодная | 380 | 50 |
| 8, 33, 58, 83 | 48 | 20 | Трехфазная однополупериодная | 380 | 50 |
| 9, 34, 59, 84 | 36 | 14 | Трехфазная однополупериодная | 380 | 50 |
| 10, 35, 60, 85 | 60 | 8 | Трехфазная мостовая | 380 | 50 |
| 11, 36, 61, 86 | 48 | 10 | Трехфазная мостовая | 380 | 50 |
| 12, 37, 62, 87 | 24 | 3 | Трехфазная мостовая | 380 | 50 |
| 13, 38, 63, 88 | 36 | 16 | Однофазная мостовая | 220 | 50 |
| 14, 39, 64, 89 | 48 | 5 | Однофазная мостовая | 220 | 50 |
| 15, 40, 65, 90 | 24 | 7 | Однофазная мостовая | 220 | 50 |
| 16, 41, 66, 91 | 12 | 18 | Однофазная двухполупериодная | 220 | 50 |
| 17, 42, 67, 92 | 24 | 9 | Однофазная двухполупериодная | 220 | 50 |
| 18, 43, 68, 93 | 60 | 11 | Однофазная двухполупериодная | 220 | 50 |
| 19, 44, 69, 94 | 48 | 13 | Трехфазная однополупериодная | 380 | 50 |
| 20, 45, 70, 95 | 36 | 15 | Трехфазная однополупериодная | 380 | 50 |
| 21, 46, 71, 96 | 60 | 17 | Трехфазная однополупериодная | 380 | 50 |
| 22, 47, 72, 97 | 48 | 22 | Трехфазная мостовая | 380 | 50 |
| 23, 48, 73, 98 | 24 | 21 | Трехфазная мостовая | 380 | 50 |
| 24, 49, 74, 99 | 36 | 23 | Трехфазная мостовая | 380 | 50 |
| 25, 50, 75, 00 | 60 | 25 | Однофазная мостовая | 220 | 50 |

Задача  №5

Асинхронный трехфазный короткозамкнутый электродвигатель единой серии 4А с повышенным пусковым моментом работает при номинальной нагрузке. Линейное напряжение питающей сети U1ном, частота питающего напряжения f1 = 50 Гц, ток, потребляемый из сети, I1ном, пусковой ток I1пуск, кратность пускового тока I1пуск/I1ном, мощность на валу Р2ном, мощность, потребляемая из сети, P1ном, суммарные номинальные потери мощности ΣPном, КПД ηном, коэффициент мощности cosφ1ном, номинальный вращающий момент Мном, максимальный момент Мmax, кратность максимального момента Мmax/Мном, кратность пускового момента Мпуск/Мном, синхронная частота вращения магнитного поля двигателя n1, частота вращения ротора n2ном,, скольжение ротора sном, для соответствующего варианта задания приведены в табл. 5. Определить неизвестные величины, отмеченные знаком вопроса (?).

| № варианта | Тип двигателя | Р2ном, кВт | U1ном, В | n2ном, мин-1 | ηном, % | cosφ1ном | I1ном, А | P1ном, кВт | ΣPном, кВт | Мном, Н∙м | Мmax/Мном | Мпуск/Мном | Мпуск, Н∙м | Мmax, Н∙м | I1пуск/I1ном | I1пуск, А | sном, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 26, 51, 76 | 4АР160S4У3 | ? | 380 | 1470 | 87,5 | 0,87 | ? | ? | - | 97,45 | - | 2 | ? | - | 7,5 | ? | - |
| 2, 27, 52, 77 | 4АР160М4У3 | 18,5 | - | ? | 88,5 | - | - | ? | ? | ? | - | 2 | ? | - | - | - | 1,8 |
| 3, 28, 53, 78 | 4АР180S4У3 | ? | 380 | ? | 90 | ? | 42,74 | 24,44 | ? | - | - | - | - | - | 7,5 | ? | 1,8 |
| 4, 29, 54, 79 | 4АР180М4У3 | 30 | - | ? | 90 | - | - | ? | ? | 194,1 | - | 2 | ? | - | - | - | ? |
| 5, 30, 55, 80 | 4АР200М4У3 | 37 | - | ? | ? | - | - | 40,66 | ? | ? | - | 2 | 477,8 | - | - | - | ? |
| 6, 31, 56, 81 | 4АР200L4У3 | ? | - | 1482 | ? | - | - | 48,9 | 3,91 | ? | - | 2 | ? | - | - | - | ? |
| 7, 32, 57, 82 | 4АР225M4У3 | 55 | 380 | 1480,5 | 92,5 | 0,88 | ? | ? | ? | ? | 2,2 | - | - | ? | - | - | - |
| 8, 33, 58, 83 | 4АР250S4У3 | 75 | 380 | - | ? | ? | 141 | ? | 5,645 | 489,2 | 2,2 | - | - | ? | 7,5 | ? | - |
| 9, 34, 59, 84 | 4АР250M4У3 | 90 | 380 | 1461 | ? | 0,88 | ? | ? | 6,774 | ? | 2,2 | 2 | ? | ? | - | - | - |
| 10, 35, 60, 85 | 4АР160S6У3 | ? | 380 | 979 | ? | 0,83 | ? | 12,86 | 1,86 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? |
| 11, 36, 61, 86 | 4АР160M6У3 | ? | 220 | ? | 87,5 | ? | 54,27 | 17,14 | ? | - | - | - | - | - | 7 | ? | 1,8 |
| 12, 37, 62, 87 | 4АР180M6У3 | 18,5 | - | 981 | 87 | 0,8 | - | ? | ? | ? | 2,2 | 2 | ? | ? | - | - | - |
| 13, 38, 63, 88 | 4АР200M6У3 | ? | 220 | ? | 90,5 | 0,85 | ? | ? | ? | 213,5 | - | - | - | - | - | - | 1,6 |
| 14, 39, 64, 89 | 4АР200L46У3 | 30 | - | ? | ? | - | - | 33,15 | - | ? | 2,2 | ? | 580,5 | 638,6 | - | - | ? |
| 15, 40, 65, 90 | 4АР225M6У3 | 37 | 380 | ? | 90,5 | 0,84 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | 7 | ? | 1,3 |
| 16, 41, 66, 91 | 4АР250S6У3 | 45 | - | ? | 91,5 | - | - | ? | - | ? | 2,2 | ? | 885,17 | 973,68 | - | - | ? |
| 17, 42, 67, 92 | 4АР250M6У3 | ? | 380 | ? | 91,5 | 0,83 | ? | - | - | ? | - | 2 | 1080,76 | - | 6,5 | ? | 2,8 |
| 18, 43, 68, 93 | 4АР160S8У3 | ? | - | ? | 86 | - | - | ? | ? | ? | 2 | - | - | 196,3 | - | - | 2,7 |
| 19, 44, 69, 94 | 4АР160M8У3 | 11,5 | 220 | 733,5 | 87 | 0,75 | ? | ? | - | ? | - | 1,8 | ? | - | 6 | ? | - |
| 20, 45, 70, 95 | 4АР180M8У3 | ? | - | 733,5 | 86,5 | - | - | ? | - | 195,99 | ? | 1,8 | ? | 390,68 | - | - | ? |
| 21, 46, 71, 96 | 4АР200M8У3 | 18,5 | 380 | ? | 88 | 0,72 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | 5,5 | ? | 2,7 |
| 22, 47, 72, 97 | 4АР200L8У3 | ? | - | 732 | 88,5 | - | - | ? | - | ? | ? | 1,8 | 516,6 | 574 | - | - | ? |
| 23, 48, 73, 98 | 4АР225M8У3 | ? | - | ? | 90 | - | - | ? | ? | ? | 2 | - | - | 585,88 | - | - | 2,2 |
| 24, 49, 74, 99 | 4АР250S8У3 | 37 | 380 | ? | 90 | 0,72 | ? | ? | - | 478,8 | 2 | - | - | ? | 5,5 | ? | - |
| 25, 50, 75, 00 | 4АР250M8У3 | 45 | - | 738 | ? | - | - | 49,72 | ? | ? | 2 | - | - | ? | - | - | ? |

Таблица 5

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок: Учеб. пособ. для сред. проф. образования/В.Е.Зайцев, Т.А.Нестерова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 128 с.

- Гальперин М.В. Электротехника и электроника: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 480 с.

- Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие/Ю.Г.Синдеев. – Изд. 11-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 407 с.

- Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника: учебник для студ. сред. проф. образования /Н.Ю. Морозова – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с.

- Немцов М.В. Электротехника: учебное пособие / М.В. Немцов, И.И. Светлакова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 571 с.

Дополнительные источники:

- Москатов Е.А. Основы электронной техники: учебное пособие / Е.А. Москатов. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 378 с.

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / Федор Евдокимович. – 9-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 560 с.

- Прянишников В.А., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах: Практическое пособие. – Спб.: КОРОНА-Век, 2008. – 336 с.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Владимир Михайлович Прошин. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 192 с.

- Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 272 с.

- Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 272 с.

- Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие для сред. проф. образования / В.И. Полещук – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 224 с.

# Интернет-ресурсЫ

# http://elmech.mpei.ac.ru/em/

# http://www.edu.ru/

# http://www.elteg.ru/

# http://www.elecat.info/

- Ванюшин М. Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». 2009  http://www.eltray.com.

# Клиначёв Н.В. Учебно-методический комплекс «Электрические цепи постоянного тока». 1999-2008. http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm

- Общая Электротехника. Электронный учебник. http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html